## Slide 1
各层接口与数据流
感知层输出 → 认知层
PerceptionData {
• point_cloud: 点云数据 (xyz + intensity)
• detections: 目标检测结果 [{label, bbox, confidence, position_3d}]
• semantic_objects: VLM语义理解结果 [{label, description, bbox, attributes}]
• sensors_data: 传感器原始数据 {lidar, camera, imu, gps}
• timestamp: 时间戳
}
关键接口：
process_perception(perception_data) -> CognitiveOutput
认知层输出 → 规划层
CognitiveOutput {
• planning_context: PlanningContext
- robot_state: 机器人状态 {position, battery, capabilities}
- world_objects: 世界物体列表 [{id, label, position, attributes}]
- spatial_relations: 空间关系 ["杯子在桌子上"]
- tracked_objects: 追踪对象 [{id, position, velocity, history}]
• environment_changes: 环境变化列表
• timestamp: 时间戳
}
关键接口：
get_planning_context() -> PlanningContext
reason(query, context, mode) -> ReasoningResult
规划层输出 → 执行层
PlanState {
• roots: List[PlanNode] # 根节点列表
• nodes: Dict[id, PlanNode] # 所有节点索引
• execution_history: List[Dict] # 执行历史
}
PlanNode {
• id: 节点ID
• name: 节点名称
• action: 动作类型 (goto/grasp/detect/...)
• preconditions: List[str] # 前置条件
• expected_effects: List[str] # 预期效果
• parameters: Dict # 参数
• status: NodeStatus (pending/executing/success/failed)
• children: List[PlanNode] # 子节点
}
关键接口：
get_plan(command) -> PlanState
plan_and_execute(command, robot_interface) -> result
执行层 → 平台
ExecutionResult {
• success: bool
• action_id: str
• result: Dict # 执行结果
• error: Optional[str]
}
关键接口：
execute_plan(plan_state, robot_interface) -> ExecutionResult

## Slide 2
大模型（LLM/VLM）应用位置
1. VLM (视觉语言模型)
应用位置: 感知层
模型: LLaVA, MiniCPM-V
(Ollama本地部署):
功能1: 场景理解
输入: 摄像头图像RGB
输出: 场景描述 + 物体列表 + 空间关系
功能2: 目标搜索
输入: 图像 + 目标描述
输出: 找到/未找到 + 位置 + 建议动作
功能3: 空间问答
输入: 图像 + 问题(门在哪?)
输出: 方向 + 距离 + 描述
2. LLM (大语言模型)
应用位置: 认知层 CoT引擎
模型: GPT-4, Claude, 本地Llama
(API调用或本地部署):
功能1: 链式思维推理
输入: 任务 + 环境上下文
输出: 推理链 + 决策 + 建议
功能2: 任务分解
输入: 自然语言指令
输出: HTN任务树
功能3: 异常处理
输入: 失败信息 + 上下文
输出: 原因分析 + 恢复策略
核心价值: 可解释性、可追溯
3. 完整数据流（大模型驱动）
步骤1: VLM场景理解
摄像头图像 → VLM(LLaVA) → 场景描述 + 物体列表
输出: "前方有建筑、门、道路，门位于建筑正面中央"
步骤2: VLM目标搜索
用户指令:"去建筑门口" + 图像 → VLM → 目标位置
输出: "目标在图像中央，距离约20米，建议直行"
步骤3: 感知数据融合
点云 + VLM结果 → 感知融合模块 → PerceptionData
输出: 完整的感知数据包(包含几何+语义)
步骤4: LLM推理决策
PerceptionData + 任务 → CoT引擎(LLM) → ReasoningResult
输出: "步骤1:环境分析...步骤2:路径规划...决策:执行任务"
步骤5: HTN任务分解
ReasoningResult + PlanningContext → TaskLevelPlanner → PlanState
输出: HTN任务树 [goto(门口) → detect_door → open_door → enter]
步骤6: 执行与反馈
PlanState → Executor → 平台执行 → ObservationResult
输出: 成功/失败 → 更新WorldModel → 循环

## Slide 3
具体实现方案：如何做？
阶段1: VLM感知
部署 Ollama + LLaVA
docker run -d -v ollama:/root/.ollama -p 11434:11434 ollama/ollama
ollama pull llava:7b
场景理解
vlm.describe_scene(image_rgb) -> SceneDescription
返回: {summary, objects[], spatial_relations[], hints[]}
目标搜索
vlm.find_target(image, "红色杯子") -> TargetSearchResult
返回: {found, position, confidence, action}
阶段2: LLM推理
配置 LLM 接口
- 本地: Ollama + Llama3.1
- 云端: OpenAI GPT-4 API
CoT推理
cot.reason("去厨房拿杯子", context, PLANNING)
返回: ReasoningResult{chain[], decision, suggestion}
任务分解
task_planner.parse_command("去厨房拿杯水")
返回: TaskInfo{skills:["navigate", "search", "grasp"]}
阶段3: HTN规划
三层规划器
TaskLevel: 自然语言 → 技能序列
SkillLevel: 技能 → 动作序列
ActionLevel: 动作 → 参数化操作
动态规划
dynamic_planner.check_and_insert_preconditions(node)
检测到门关闭 → 自动插入 open_door 动作
失败恢复
replanning_rules.should_replan(failed_node, counts)
超过3次插入 → 触发重规划