## Slide 1
案例：搜救灾区被困人员
完整任务：用户指令 "搜索灾区，发现被困人员后立即报告"
感知层: 看到什么？
输入: 传感器数据
• 相机RGB图像
• 激光雷达点云
• IMU姿态
• GPS位置
VLM场景理解:
「这是一片倒塌的建筑区域，有废墟、
碎石、开放空间，部分建筑结构完整」
目标检测:
• 检测到3个可能的目标
• 热成像发现1个热源
输出: PerceptionData
{场景描述, 物体列表, 空间关系}
认知层: 理解什么？
输入: PerceptionData
WorldModel构建:
• 几何世界: 建筑物3D模型、废墟分布
• 语义世界: 「倒塌建筑」「可能的避难所」
• 动态世界: 跟踪3个潜在目标的位置
CoT推理:
步骤1: 灾区环境复杂，优先搜索开放空间
步骤2: 热源可能是被困人员，优先级最高
步骤3: 规划搜索路径：中心→外围→返航
输出: PlanningContext
{机器人状态, 世界物体, 空间关系, 推理链}
规划层: 怎么做？
输入: PlanningContext + "搜索灾区，发现被困人员"
任务层规划:
自然语言 → 任务树
[搜索灾区] → [搜索开放区域] → [检测热源] → [确认人员]
技能层规划:
[搜索开放区域] → skills: [起飞, 巡航, 搜索]
[检测热源] → skills: [热成像, 识别, 定位]
动作层规划:
[起飞] → action: takeoff(params={height: 50m})
[巡航] → action: goto(params={path: [...]})
[搜索] → action: scan(params={mode: thermal})
输出: PlanState (HTN任务树)
执行层: 如何执行？
输入: PlanState
执行过程:
1. takeoff(50m) → 执行中 → 成功 → 标记SUCCESS
2. goto(search_point) → 执行中 → 成功 → 标记SUCCESS
3. scan(thermal) → 执行中 → 发现热源 → 标记SUCCESS
4. detect(person) → 执行中 → 确认 → 标记SUCCESS
异常处理:
• 遇到强风 → goto失败 → 重试1次 → 调整高度
• 热源消失 → scan失败 → 插入search → 重新扫描
输出: ExecutionResult
{success: true, location: (x,y,z), action: "报告"}
数据流: 传感器 → VLM理解 → WorldModel → CoT推理 → HTN规划 → 自适应执行 → 平台控制
关键: 每层只做自己的事，上层不干预下层的具体实现

## Slide 2
第一层：World Model 智能理解
任务：将感知数据转化为可理解的世界模型
📥 输入：PerceptionData
原始数据:
point_cloud: 点云数据 (100万+点)
detections: YOLO检测结果 [
{label: "person", bbox: [...], confidence: 0.85},
{label: "rubble", bbox: [...], confidence: 0.92},
{label: "building", bbox: [...], confidence: 0.78}
]
semantic_objects: VLM理解结果 [
{label: "倒塌建筑", description: "部分结构受损",
bbox: [...], confidence: 0.7},
{label: "开放空间", description: "可能的避难所",
position: "中央区域", confidence: 0.8}
]
📤 输出：PlanningContext
⚙️ WorldModel 处理
1. 更新几何世界：点云 → 3D建筑模型
2. 更新语义世界：「倒塌建筑」「废墟」
3. 更新动态世界：跟踪3个潜在目标
4. 建立空间关系：「废墟在建筑左侧」
5. 生成PlanningContext
机器人状态:
robot_state: {
position: {x: 100, y: 200, z: 50},
battery: 85%,
capabilities: ["fly", "thermal_camera"]
}
世界物体:
world_objects: [
{id: "building_1", label: "倒塌建筑",
position: {x: 150, y: 250}, status: "damaged"},
{id: "target_1", label: "热源",
position: {x: 120, y: 220}, confidence: 0.9}
]
空间关系:
spatial_relations: [
"热源在倒塌建筑内部",
"废墟阻挡了直接路径"
]
追踪对象:
tracked_objects: [
{id: "target_1", position: {...}, velocity: {...},
history: [...], last_seen: "2秒前"}
]
🎯 核心能力1: 几何世界建模
输入: 点云数据 (100万+点)
处理: 地面分割 → 障碍物提取 → 3D重建
输出: 3D建筑模型、可通行区域地图
价值: 规划层知道「哪里能飞」「哪里有障碍」
🧠 核心能力2: 语义世界理解
输入: VLM场景描述 + YOLO检测结果
处理: 语义标注 → 关系抽取 → 场景分类
输出: 「倒塌建筑」「可能的避难所」「废墟」
价值: 规划层知道「这是什么」「有什么意义」
📍 核心能力3: 动态世界跟踪
输入: 连续帧的检测结果
处理: 目标关联 → 位置预测 → 状态更新
输出: 每个目标的历史轨迹、速度、方向
价值: 规划层知道「目标在哪」「往哪移动」
🔗 核心能力4: 空间关系推理
输入: 物体位置 + 几何模型
处理: 拓扑关系 → 遮挡关系 → 可达性分析
输出: 「A在B内部」「C被D阻挡」
价值: 规划层知道「能做什么」「不能做什么」

## Slide 3
第二层：HTN分层规划 + 动态推理
任务：将用户指令转化为可执行的HTN任务树
任务层规划 (TaskLevelPlanner): 自然语言 → 任务树
输入: "搜索灾区，发现被困人员后立即报告"
输出: TaskNode {
id: "search_rescue",
name: "搜索救援",
type: "compound",
children: [
TaskNode("搜索灾区", "search_area"),
TaskNode("检测人员", "detect_person"),
TaskNode("报告位置", "report_location")
]
}
关键: 将模糊的自然语言拆解为明确的子任务
技能层规划 (SkillLevelPlanner): 任务 → 技能序列
输入: TaskNode("搜索灾区")
输出: SkillNode {
id: "search_area_1",
name: "区域搜索",
skill: "aerial_search",
children: [
SkillNode("起飞", "takeoff", skill="flight_control"),
SkillNode("巡航", "cruise", skill="flight_control"),
SkillNode("搜索", "search", skill="visual_search"),
SkillNode("检测", "detect", skill="thermal_detection")
]
}
关键: 选择可用的技能（Capability），检查平台支持
动作层规划 (ActionLevelPlanner): 技能 → 参数化动作
输入: SkillNode("起飞")
输出: ActionNode {
id: "takeoff_1",
action: "takeoff",
parameters: {height: 50, speed: 5, mode: "vertical"},
preconditions: ["battery > 20%", "gps_ready"],
expected_effects: ["altitude == 50m"]
}
关键: 生成具体参数，检查前置条件
动态规划 (DynamicPlanner): 运行时插入必要操作
场景1: 起飞前检测电池不足 → 动态插入 charge_action
场景2: 检测到门/障碍 → 动态插入 open_door / remove_obstacle
场景3: 热源消失 → 动态调整搜索路径 → 重新规划
关键: 根据环境变化实时调整计划

## Slide 4
第三层：自适应执行引擎
任务：执行HTN任务树，处理异常，自动恢复
📋 执行流程（5个节点示例）
✅ 节点1: takeoff(50m)
状态: PENDING → EXECUTING → SUCCESS
操作: 无人机垂直起飞到50米
耗时: 8秒
结果: 成功到达目标高度
✅ 节点2: goto(search_point)
状态: PENDING → EXECUTING → SUCCESS
操作: 沿规划路径飞行到搜索点
耗时: 15秒
结果: 成功到达
⚠️ 节点3: scan(thermal)
状态: PENDING → EXECUTING → FAILED
操作: 热成像扫描
错误: 未发现明显热源
恢复: DynamicPlanner.insert(search)
→ 重新扫描，扩大范围
✅ 节点4: detect(person)
状态: PENDING → EXECUTING → SUCCESS
操作: 检测人员（热像+视觉）
耗时: 5秒
结果: 发现被困人员！
位置: (120, 220, 10), 置信度: 0.92
✅ 节点5: report(location)
状态: PENDING → EXECUTING → SUCCESS
操作: 返航并报告位置
耗时: 12秒
结果: 任务完成
🔧 核心能力
1. 实时监控
监听每个节点的执行状态
检测异常（超时、失败、偏离）
更新WorldModel中的物体状态
2. 失败检测
FailureType分类:
• PRECONDITION_FAILED # 前置条件不满足
• EXECUTION_FAILED # 执行失败
• WORLD_STATE_CHANGED # 环境突变
• TIMEOUT # 超时
3. 自动恢复
策略1: 重试 (retry)
→ 适用于临时故障
策略2: 动态插入 (insert)
→ 检测到门关闭，插入open_door
→ 检测到物体丢失，插入search
策略3: 重规划 (replan)
→ 超过3次插入/重试失败
→ 环境发生重大变化
→ 目标不可达
4. 状态管理
维护PlanNode的状态机:
PENDING → EXECUTING → SUCCESS/FAILED
记录执行历史:
timestamp, node_id, status, result
生成执行统计:
total, successful, failed, success_rate